SPECYFIKACJA   TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT

BUDOWLANYCH

OBIEKT:   Przebudowa kanalizacji sanitarnej - wymiana istniejącej przepompowni

ścieków na tłocznię w Smolicach

zlokalizowanej:

na  działce nr ew. 331/1, w  obrębie  ewidencyjnym:  Smolice,

jednostka   ewidencyjna:   gm. Stryków.

KATEGORIA obiektu budowlanego: XXVI.

Klasyfikacja Robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień:

Kod CPV  45231300-8-Roboty budowlane w zakresie  budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.

Inwestor :	Gmina Stryków

95-010   Stryków   ul. Kościuszki 27

Opracował :

S T R Y K Ó W  	2016       ROK

-2-

S P I S   T R E Ś C I

1.WSTĘP

2. MATERIAŁY

3. SPRZĘT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. LIKWIDACJA BUDOWLI

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

8. OBMIAR ROBÓT

9. ODBIÓR ROBÓT

10.PODSTAWA  PŁATNOŚCI

11.PRZEPISY  ZWIĄZANE

1

- 3-

I.WSTĘP

1.1  Przedmiot  opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania – specyfikacji technicznej jest określenie wymagań dotyczących wykonania i odbioru robot związanych z budową  tłoczni ścieków w obudowie żelbetowej  D = 3000 mm,  kanału sanitarnego 0,20 PVC  i  rurociągu tłocznego z rur 125 PEHD w Smolicach gm. Stryków .

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest dokumentem określającym sposób wykonania i odbioru robót związanych z budową kanałów i przepompowni wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Specyfikacja techniczna dotyczy :

- robót przygotowawczych

- budowy kanału sanitarnego z rur PVC,  D 250  długości 9,69 m.

- budowy kanału tłocznego z rur PEHD, D 125,  L = 6,30 m na ciśnienie PN = 0,6 Mpa

łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe.

- budowy obudowy  tłoczni ścieków  z rur żelbetowych D = 3000 mm wraz z połączeniem tłoczni

z kanałami i istniejącym zasilaniem.

- robót ziemnych

- robót montażowych

- odtwarzania nawierzchni po prowadzonych robotach

- odwodnienia wykopów

- budowy ogrodzenia i utwardzenia nawierzchni na terenie tłoczni

2. MATERIAŁY

2.1 Wymagania ogólne

Wszystkie wbudowane przez wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie atestów lub zaświadczeń o jakości powinny być zaopatrzone przez producenta w stosowny dokument.

2.2 Rury przewodowe i kształtki

Do budowy kanału grawitacyjnego ,  zastosowano rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe PVC z uszczelką ,ze ścianką litą ( zgodnie z normą PN-EN 1401:1999) klasy S ( SDR 34; SN 8 ),

Do budowy kanału tłocznego zaprojektowano rury ciśnieniowe   D 125 x 7,4 z  PEHD;   SDR 17, PE 100, PN 8, od producenta posiadającego aprobatę techniczną,

-4-

2.3. Studnie kanalizacyjne

Do budowy studni wraz z płytą stropową i dnem przewiduje się wykorzystanie elementów prefabrykowanych żelbetowych z zastosowaniem uszczelek gumowych. Dno studni powinny być  wykonane z betonu B - 15.  Studnię rewizyjną  D = 1600 należy adaptować z istniejącej przepompowni wykonując kolejno: usunąć ścieki ze zbiornika wyrównawczego przepompowni, zasypać chudym betonem studnię do poziome rzędnej dna kanału grawitacyjnego D 250 PVC budowanego od nowej tłoczni poprzez przepompownię do studni zbiorczej na terenie przepompowni.

W celu ułożenia kanału D 250 PVC przez przepompownię należy wyciąć w stalowej obudowie otwory o średnicy minimum 0,5 m w celu uniknięcia ścięcia rur D 250 PVC w wyniku jakiegokolwiek osiadania. Następnie zasypać przepompownię piaskiem z zagęszczeniem do rzędnej 151,80 m n. p. m. Posadzkę betonowa wykonać z betonu B15 do rzędnej 152,00 m n. p. m. Studnię  wyposażyć we włazy żeliwne  zatrzaskowe  D = 600 mm typu ciężkiego o nośności 40 ton lub wykorzystać istniejący .

W zaadaptowanej przepompowni zamontować czyszczak DN 125 żel kołn ze złączem do węża Dn 50 mm  i 2 zasuwy kanalizacyjne  DN = 125 mm żeliwne kołnierzowe i przy użyciu  kształtek żeliwnych typu FW DN = 125/110 mm kołnierzowo – bosych połączyć z rurami D 125 PEHD przewodu tłocznego.

2.3.2. Włazy kanałowe

Włazy kanałowe należy wykonywać jako:

-   włazy żeliwne  typu  ciężkiego   klasy   D 400  zamykane   na  zatrzask,   z   uszczelką  gumową odpowiadające wymaganiom PN-EN-124 [3], PN-H-74051 -02 [3] umieszczane w korpusie drogi.

2.3.3. Stopnie włazowe

Należy zastosować stopnie włazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086 [4].

2.4. Składowanie materiałów.

2.4. l. Rury kanałowe.

Rury i kształtki  kanalizacyjne można składować na otwartej przestrzeni układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej.

Rury kanalizacyjne   z PVC i żeliwa  kołnierzowe, oraz rury kanalizacyjne ciśnieniowe z PEHD   powinny być składowane w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu (w wiązkach).

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona.

Warstwy powinny być przedzielone wspornikami.

Pierwszą warstwę rur należy ułożyć na drewnianych wspornikach o takiej wysokości by kielich rury nie leżał na ziemi. Rozstaw drewnianych wsporników nie powinien być większy niż l ,5 m. Kielichy rur powinny być wysunięte tak, aby końce rur wyżej położonych nie spoczywały na kielichach warstwy

-5-

niższej. Warstwy rur należy układać naprzemiennie. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w przypadku składowania w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. Zaślepki z rur i kształtek powinny być zdejmowane bezpośrednio przed montażem. Rury składowane na otwartej przestrzeni należy chronić przed słońcem stosując zadaszenie.

Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i rodzajów w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.

2.4.2. Kręgi żelbetowe.

Kręgi żelbetowe można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów.

2.4.3. Włazy kanałowe i stopnie włazowe.

Włazy kanałowe i stopnie włazowe powinny być składowane z dala od substancji działających korodujące. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona.

2.4.4. Kruszywo.

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZĘT

Wykonawca przystępujący do wykonania budowy przepompowni, budowy kanalizacji sanitarnej powinien się wykazać dysponowaniem następującym sprzętem

-  żurawi budowlanych samochodowych

-  koparek podsiębiernych

- spycharek kołowych lub gąsienicowych

- sprzętu do zagęszczania gruntu

- agregat  pompowy spalinowy

- sprzętu do odtworzenia nawierzchni

-  środków transportu

-  agregatu prądotwórczego

-  ubijaki spalinowe lub elektryczne o masie do l00 kg

-  zagęszczarki płytowe o masie do 400kg

Używany sprzęt musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii

warunków wykonywanych robót.

-6-

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur kanałowych.

Rury, kształtki i armaturę można transportować dowolnym środkiem o odpowiedniej długości

i możliwości zabezpieczenia przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz

rur w pozycji poziomej  wzdłuż środka transportu zabezpieczając je przed przesuwaniem

i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występującej podczas ruchu pojazdów.

Rury, kształtki i armaturę należy transportować w pozycji poziomej na paletach zabezpieczone

przed przesuwaniem i przetaczaniem. Przy transportowaniu rur i pozostałych elementów luzem

pojazd musi posiadać wsporniki boczne o rozstawie maksymalnie 2m. Spodnią warstwę należy

układać na podkładach drewnianych

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka

transportu o więcej niż 1/3 średnicy wyrobu.

Pierwszą   warstwę   rur   kielichowych   należy   układać   na   podkładach   drewnianych,   zaś

poszczególne  warstwy  w  miejscach  stykania  się  wyrobów  należy przekładać  materiałem

wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.2. Transport kręgów.

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle

do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich

usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych

odpowiednich materiałów.

Podnoszenie i opuszczenie kręgów o średnicy powyżej l ,2 m należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Transport włazów kanałowych.

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem.

4.4. Transport mieszanki betonowej.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżeniu temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.

4.5. Transport kruszyw.

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.6. Transport cementu i jego przechowywanie.

-7-

Transport cementu i jego przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731 08 [12].

5. WYKONANIE  ROBÓT

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest do:

-   wytyczenia i trwałego oznaczenia trasy projektowanego kanału grawitacyjnego i tłocznego, oraz projektowanej obudowy żelbetowej do umieszczenia tłoczni i projektowanego ogrodzenia.

-   usunięcie wszelkich przeszkód

-   zabezpieczenie placu budowy

-   ustawienie znaków ostrzegawczych i zapór wzdłuż wykopów

-   rozbiórka istniejącej nawierzchni .

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca zainstaluje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inwestorowi.

5.2. Roboty ziemne.

Wykopy należy wykonać jako obiektowe i  wykopy wąsko - przestrzenne o ścianach pionowych  umocnionych szalunkami standaryzowanymi zblokowanymi. Punktowo dopuszcza się stosowanie bali szalunkowych (wyprasek).

Roboty ziemne wykonywać mechanicznie a w sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia ręcznie pod nadzorem gestorów tego uzbrojenia.

Dno wykopu powinno być równe i wykopane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca dokona ręcznie.

5.3 Przygotowanie podłoża

Rury należy układać na podsypce piaskowej o grubości 10 cm.

W miejscach nawodnionych, przewidzianych do odwodnienia powierzchniowego w trakcie robót podłoże należy wykonać z warstwy płukanego  żwiru o frakcji 2-10 mm lub tłucznia kamiennego 8/16mm i grubości 20 cm na głębokości 0,30 m poniżej dna projektowanego wykopu ze spadkiem zgodnym ze spadkiem dna kanału. Na warstwie tej należy rozścielić podsypkę piaskową o grubości 10 cm.

5.4 Roboty montażowe

Długości, spadki i głębokości powinny być zgodne z projektem i wytycznymi zawartymi w PN-EN 805/2002.

5.4.1 Rury kanałowe.

Rury 250 PVC ,  i  125 PEHD  układa się zgodnie z wytycznymi producenta rur.

-8-

Warstwy obsypki po obu stronach rury i 30 cm ponad nimi, należy zagęszczać ubijakami ręcznie w warstwach co 15-20 cm. Połączenie złączy rur kanałowych PVC stanowić będą uszczelki gumowe. Rury kanalizacyjne ciśnieniowe z PEHD należy łączyć poprzez zgrzewanie doczołowe.  Połączenia kanałów wykonywać należy w studniach rewizyjnych.

Rury należy układać w temperaturze powyżej 0 stopni C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonać w temperaturze nie niższej niż +8 stopni C.

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce kanału przed zamuleniem.

W trakcie układania każdą rurę należy zabezpieczyć przed przesunięciem w pionie i poziomie poprzez obsypanie piaskiem w Polowie długości rury i mocne podbicie.

Końce rurociągów na czas przerwy należy zabezpieczyć przed zamuleniem.

Kanał  grawitacyjny po wybudowaniu należy poddać próbie szczelności, a rurociąg tłoczny próbie na ciśnienie robocze 0,6 Mpa, zgodnie z obowiązująca normą.

Za wodę zużytą do próby szczelności kanału wnieść opłatę do ZGKiM w Strykowie.

5.4.2 Studnie kanalizacyjne i obudowa  tłoczni.

Przy wykonywaniu studni kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad :

- wszystkie kanały w studniach należy łączyć oś w oś ;

- studnie należy wykonywać na gruncie uprzednio wzmocnionym ( warstwą tłucznia lub żwiru) w dnie   wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym grubości 10 cm  z B-10;

- studnie wykonywać należy  w wykopach obiektowych o wymiarach 4,5x4,5 m umocnionych.

Studnie składają się z następujących części :

- komory roboczej D = 1600 mm stal i D = 3000 mm żelbet,

- dna studni żelbet,

- włazu kanałowego D=600, lub prostokątnych włazów stalowych

- stopni włazowych

- płyt przykrywających D=1800 mm, D = 3500 mm

Przejście tulejowe dla rur kanalizacyjnych przez ściany studzienki wykonane zostaną przez producenta prefabrykowanych kręgów żelbetowych. Dostosowanie rzędnej włazu studzienki do rzędnej projektowanej nawierzchni wykonać przy użyciu prefabrykowanych nadstawek betonowych ( minimum dwóch ), ustawionych na płytę pokrywową, a na nich właz żeliwny wg PN-EN-124 [3] , PN-H-74051 -02 [3]. Dno studzienki należy wykonać z prefabrykatu z kinetami z betonu B - 15.

Kineta w dolnej części ( do wysokości równej połowie średnicy kanału ) powinna mieć przekrój zgodny z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu

maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi.

Studzienki powinny mieć właz żeliwne  typu ciężkiego klasy D 400 z uszczelką zamykaną na zatrzask wg PN-EN-124 [3], PN-H-74051 -02 [3].

W ścianie komory roboczej należy zamontować mijankowo stopnie złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m.

-9-

Dno obudowy żelbetowej tłoczni należy usytuować zgodnie z rysunkiem technologicznym suchej przepompowni ścieków z tłocznią, odpowiednio poniżej dna kanału grawitacyjnego doprowadzającego ścieki do tłoczni.

Wykonawca dokona  montażu kanału grawitacyjnego i rurociągu tłocznego w obudowie żelbetowej,  połączy je z tłocznią , oraz wykona   rozruch tłoczni z udziałem inwestora,  użytkownika i nadzoru budowlanego.

Wykonawca połączy rozdzielnię sterowniczą projektowanej tłoczni z istniejącym zasilaniem przepompowni. Wykonawca zdemontuje istniejącą rozdzielnię i przekaże użytkownikowi – ZGKiM w Strykowie.

Poprawność wykonania każdego Zagrzewu rurociągu tłocznym musi być potwierdzona kartą zgrzewu stanowiącą wydruk komputerowy. Włączenie nowego kanału tłocznego do istniejącego tłocznego wykonać za pomocą odpowiednich kształtek z  PEHD.

5.4.3 Izolacje.

Rury z PCV i PEHD  nie wymagają zabezpieczenia przed korozją.

Studzienki z prefabrykatów żelbetowych należy zabezpieczyć z zewnątrz przez zagruntowanie izolacja asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym na gorąco wg PN-C-96177 [11].

5.4.4 Zasypanie wykopów i ich zagęszczanie.

Projektowany kanał należy do wysokości 0,3 m ponad wierzch rury obsypać i zasypać ręcznie przestrzegając reżimu o zagęszczeniu gruntu ( wskaźnik zagęszczenia I = 97 % do wysokości 30 cm nad wierzch rury, powyżej do wysokości 1,2 m wskaźnik zagęszczenia I = 98 %, natomiast powyżej 1,20 m nad wierzch rury wskaźnik zagęszczenia I = 100 % ). Do zasypania wykopów w jezdni użyć 100 % gruntu dowiezionego. Warstwy obsypki po obu stronach rury należy mocno utwardzić zagęszczarką w warstwach co 15-20 cm. Mechanicznie zagęszczenie nad rurą można rozpocząć dopiero wtedy, gdy nad jej wierzchem znajduje się przynajmniej 30 cm materiału wypełniającego wykop.

Zasypka wykopów powinna odpowiadać PN-EN 805/2002.

Do mechanicznego zagęszczania używać ubijaków spalinowych lub elektrycznych o masie do 100 kg lub zagęszczarek płytowych o masie do 400 kg.

5.4.5 Odwodnienie wykopów.

Przewidziano odwodnienie powierzchniowe wykopów pompami spalinowymi.

W wyniku analizy warunków odwodnienia i przykładowych obliczeń ustalono następującą metodę odwodnienia wykopów :

a)powierzchniowe za pomocą warstwy filtracyjnej, dla wykopów o głębokości do 2,5 m.

Drenaż w dnie wykopu projektuje się  z przewodu perforowanego D= 113 np. Wavin lub inny podobny na podsypce żwirowej o frakcji 2 do 10 mm i grubości 20 cm na głębokości 0,30 m poniżej dna projektowanego wykopu ze spadkiem zgodnym ze spadkiem dna kanału.

-10-

Przewody drenażowe o odcinkach długości 25 do 40 m układane po obu stronach wykopu. Studzienki zbiorcze należy wykonać z rur betonowych o 0,5 m i głębokości 1,0 m.

b)Na odcinkach wykopów o głębokości ponad 2,5 m projektuje się odwodnienie wykopów za pomocą igłofiltrów. Igłofiltry należy wpłukiwać co 1,0 m z półki dookoła wykopu zagłębionej 1,5 m poniżej terenu na głębokość 6,0 m ( wykop pod obudowę żelbetowa tłoczni ) po obu stronach wykopu. Wodę z igłofiltrów należy odprowadzić tymczasowymi kolektorami zbiorczymi d = 100 mm do istniejącego  rowu odwadniającego. Wodę z igłofiltrów projektuje się odpompowywać  za pomocą agregatu spalinowego lub elektrycznego do odpompowywania wody z igłofiltrów wykorzystując zasilanie dla przepompowni ścieków o mocy przyłączeniowej 6 kW i napięciu znamionowym 400 V.

Ze studzienek zbiorczych woda będzie odpompowywana za pomocą pomp przeponowych spalinowych.

Jako odbiornik wód drenażowych i igłofiltrów przewiduje się istniejący rów.

5.4.6. Ogrodzenie i utwardzenie terenu przepompowni.

Istniejące ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych ,należy rozebrać całkowicie  a następnie powiększyć obszar  przepompowni do obszaru 17,0 x 8,0 m. Spisać protokół z ZGKiM w Strykowie ustalający zagospodarowanie zdemontowanego ogrodzenia.

Powiększony teren przepompowni zostanie ogrodzony prefabrykowanymi przęsłami ogrodzeniowymi z drutu stalowego ocynkowanego grubości 6 mm wysokości 1,8 m na słupkach stalowych ocynkowanych D = 8 cm obetonowanych w gruncie na minimum 0,8 m głębokości. Ogrodzenie o wymiarach 17,0 x 8,0 m należy wyposażyć w furtkę szerokości 1,0 m.

Nawierzchnię ogrodzonego terenu projektuje się wyłożyć kostką betonową grubości 8,0 cm na podsypce z chudego betonu grubości 20 cm na uprzednio wyprofilowanej i zagęszczonej powierzchni terenu, zapewniającej odpływ wody z utwardzonego terenu przepompowni do istniejącego obok rowu melioracyjnego.

Słupki stalowe pomalować farbą antykorozyjną podkładową a następnie farbą chlorokauczukową.    Otwory w słupkach zaślepić korkami  z PE.

6. LIKWIDACJA BUDOWLI.

6.1  Roboty demontażowe istniejącego ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach

stalowych.

Roboty wykonać w ramach budowy tłoczni i kanalizacji.

6.2 Miejsce składowania elementów z likwidacji.

Spisać protokół z Gminą Stryków przy udziale ZGKiM w Strykowie ustalający zagospodarowanie zdemontowanego ogrodzenia.

-11-

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7.1. Kontrola, pomiary i badania

7.1.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaną przez Inżyniera. W szczególności kontrola powinna obejmować:

-  sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do l cm,

-   badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

-   badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego lub betonu,

-   badanie odchylenia osi kolektora,

-   sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,

-   badanie odchylenia spadku kanału sanitarnego,

-   sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,

-   próby szczelności wybudowanego kanału grawitacyjnego,

-   próby na ciśnienie robocze 0,6 MPa wybudowanego rurociągu tłocznego,

-   sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,

-   sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń (zgrzewów)

-   badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,

-   sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.

7.1.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

-   odchylenie odległości krawędzi wykopu od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno

wynosić więcej  niż ± 5 cm,

-   odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,

-   odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm

-   odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,

-  odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm,

- odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),

-   wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m

powinien być zgodny z pkt 5.4.4.

7.1.3 . Zakres badań przy odbiorze końcowym

-12-

Zakres badań przy odbiorze końcowym obejmuje:

- sprawdzenie dokumentów budowy a przede wszystkim projektu podstawowego rysunków  powykonawczych z naniesionymi zmianami i zapoznanie się z protokołami oraz wynikami badań przy odbiorach częściowych.

-oględziny zewnętrzne  przepompowni ,kanału grawitacyjnego ,studni na kanale, wylotów kanału tłocznego, oraz sprawdzenie działania urządzeń przepompowni,  i  rurociągu  tłocznego.

- zapoznanie się z treścią protokołów  z rozruchu przepompowni zawierających przebieg,  czas trwania rozruchu , i ocenę wyników z próby szczelności kanału grawitacyjnego i próby ciśnieniowej rurociągu tłocznego na ciśnienie robocze 0,6 Mpa.

8. OBMIAR   ROBÓT

Inwestycja rozliczana będzie  na podstawie przedmiaru robót zamieszczonego przez  inwestora na stronie   internetowej.

9. ODBIÓR ROBÓT

9.1 Zasady przeprowadzenia odbioru

Odbiór powinien spełniać wymogi niniejszej specyfikacji zawarte w p.7.1.

W odbiorze każdego rodzaju robót muszą brać udział przedstawiciele użytkownika.

9.2.Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.

Odbiory częściowe powinny być przeprowadzane w zakresie podanym w p 7.1.1. niniejszej specyfikacji.

9.3. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy powinien być przeprowadzony w zakresie opisanym w p 7.1.3. niniejszej specyfikacji

10.PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności będą etapy płatności ustalone z inwestorem w umowie.

11. PRZEPISY ZWIĄZANE

11.1. Normy

1.    PN-C-89200	Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary

2.    PN-B-10729	Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

3.    PN-EN 124	Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni

dla ruchu pieszego i kołowego

4.    PN-H-74086	Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych

5.    PN-EN-1610	Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

6.    PN-B-10736	Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

7.    PN-EN-13043:2004    Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń

-13-

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

8.    PN-B-06711	Kruszywa mineralne. Piasek do betonów i zapraw.

9.    PN-EN-12620:2004     Kruszywa do betonu

10.    PN-B-10104	Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia

11.    PN-C-96177	Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco

12.    BN-88/6731-08	Cement. Transport i przechowywanie

13.    BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne

14.     BN-86/8971-08	Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.

15.     PN-EN 805/2002        „Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich

części składowych."

11.2. Inne dokumenty

16.    Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PVC i PEHD produkowanych przez Wavin Metalplast - Buk

17. Instrukcja zabezpieczania przed korozji ą konstrukcji i betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

18.    Katalog budownictwa

-13-

KB4-4.12.1.(6) Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

19.    „Katalog powtarzalnych elementów drogowych". „Transprojekt" - Warszawa, 1979-1982 r.

20.    Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, BPC WiK „ Cewok" i BPBBO Miastoprojekt - Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespół Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powołany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpień 1984 r.

21.    Katalog rur, kształtek i armatury wodociągowej i kanalizacyjnej.