Przedmiar robót towarzyszących termomodernizacji świetlicy w Ossem

- Pokrycie dachu o powierzchni 352 m² blachodachówką Standard w kolorze grafitowym

- Rozbudowa  instalacji C.O.

a/ montaż grzejników stalowych panelowych CV 22 o wym. 500x1800  wraz z armaturą – 3 szt.

b/ montaż grzejnika stalowego panelowego CV22 o wym. 600x600 wraz z armaturą – 1 szt.

c/ montaż w posadzce rur PEX-Al-PEX  Dn 16 x 2 w otulinie – 144,8 m

d/ dostawa i montaż rozdzielacza Ø 80 wraz z armaturą – 2 szt.

e/ montaż i podłączenie pompy obiegowej

f/ próby szczelności „na zimno” i „na gorąco”.

- Powiększenie otworu wyłazowego na strych

a/rozkucie płyty żelbetowej stropu – 0,2 m³

b/ zakup i montaż schodów składanych wraz z obudową  na wysokość 3,2 m.

- Malowanie ścian wewnętrznych

a/ przygotowanie powierzchni wraz z miejscową naprawą tynków – 606,0 m²

b/ malowanie farbą emulsyjną sufitów – 202,8 m²

c/ malowanie farbą emulsyjną ścian – 403,2 m²

d/ wykonanie tynku mozaikowego – 48,6 m²

- Rozbiórka schodów betonowych – 1,2 m³

- Wykonanie nowych schodów  – 1,2 m³

a/ okładzina gresowa mrozoodporna – 6 m²

- Wykonanie opaski wokół budynku

a/ opaska z kostki betonowej 6 cm kolor grafitowy na podsypce cem. – piaskowej – 36,7 m²

b/ uzupełnienie ubytków na podjeździe betonem B15 – 8,75 m³.